# PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Convocatoria de 28 de junio (ORDEN EDU/468/2010, de 7 de abril, B.O.C. y L. 16 de abril)

## PARTE ESPECÍFICA.  OPCIÓN: OP2

| DATOS DEL ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
| --- | --- |
| APELLIDOS: NOMBRE: DNI: CENTRO EDUCATIVO: |  |

EJERCICIO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

CUESTIONES 1. En el circuito neumático representado en la figura. Siguiendo las normas y sobre la figura, numere los orificios y los componentes del circuito. Nombre cada uno de los componentes que lo componen. Describa el funcionamiento. ¿Por qué este tipo de accionamiento se considera un sistema de seguridad para las máquinas? 2. Diseño y mejora de productos. Indique al menos cinco productos de uso actual que constituyan una mejora de otros existentes en el pasado. Señale qué mejoras se han producido.

DATOS DEL ASPIRANTE

APELLIDOS: NOMBRE: DNI: CENTRO EDUCATIVO:

EJERCICIO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (Continuación)

EJERCICIOS EJERCICIO 1 En una casa de campo, con tres lámparas de bajo consumo (8 W cada una) y un televisor de 29 W. Suponiendo que los aparatos eléctricos citados permanecerán encendidos 2 horas. Calcule el consumo en kWh durante el mes de julio. Considerando que el 20% de la energía consumida procede de una central hidroeléctrica y el 80% de una central térmica de carbón. Indique los efectos sobre el medio ambiente. Indique un sistema alternativo que alimente a estos aparatos eléctricos. EJERCICIO 2 Un motor eléctrico de corriente continua se conecta a una línea de 220 V y 35 A. Este motor eleva la cabina de un ascensor de 2.500 kg a una altura de 21m en 3 minutos. Determine: Trabajo útil y rendimiento. En los ascensores de las viviendas ¿se consume energía al descender? Razone la respuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se valorarán positivamente las contestaciones ajustadas a las preguntas, la coherencia y claridad en la exposición, la correcta utilización de unidades, la inclusión de figuras explicativas y el empleo de diagramas detallados, etc. CUESTIÓN 1: 2,5 puntos. Apartados a) y b) 0,75 puntos cada uno. Apartados c) y d) 0,50 puntos cada uno. CUESTIÓN 2: 2 puntos. Cada apartado 1 punto. EJERCICIO 1: 3 puntos. Cada apartado 1 punto. EJERCICIO 2: 2,5 puntos. Cada apartado 1,25 puntos.